危险废物收集贮存转运管理技术指南

（征求意见稿）

目  次

引    言	II

一、适用范围	3

二、规范性引用文件	3

三、术语和定义	4

四、申领条件、流程与范围	4

五、选址与建设	6

六、收集与贮存	9

七、运输和转移	13

八、运行管理	15

九、应急管理	18

十、污染控制要求	19

十一、整改及退出机制	21

十二、适时修订	22

参 考 文 献	23

# 引    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规，规范危险废物的收集、贮存和转运环境管理，防治环境污染，改善生态环境质量，旨在引导和促进危险废物收集试点行业健康发展，结合佛山实际，制定本指导指南。

# 危险废物收集贮存转运管理体系技术指南

# 一、适用范围

本文件适用于广东省佛山市辖区内从事工业源和社会源危险废物收集、贮存和转运经营单位的建设运行和管理工作。

# 二、规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18597     危险废物贮存污染控制标准

GB 13392     道路运输危险货物车辆标志

GB 190       危险货物包装标志

GB 50016     建筑设计防火规范

GB 15603     常用化学危险品贮存通则

GB 16297     大气污染物综合排放标准

GB 14554     恶臭污染物排放标准

HJ 2025      危险废物收集 贮存 运输技术规范

HJ 1259      危险废物管理计划和管理台账制定技术导则

HJ 1276      危险废物识别标志设置技术规范

HJ 819       排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 1250      排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理

HJ 519       废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范

HJ/T 20      工业固体废物采样制样技术规范

《国家危险废物名录》

《危险化学品安全管理条例》

《废弃危险化学品污染环境防治办法》

# 三、术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

3.1 危险废物

列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

3.2 收集试点单位

佛山市辖区内从事工业源和社会源危险废物收集、贮存和转运的经营单位。

3.3 收集

收集试点单位将佛山市辖区内分散的危险废物进行集中的活动。

3.4 贮存

收集试点单位将收集的危险废物临时置于特定设施的活动。

3.5 转运

收集试点单位使用专用交通运输工具，将危险废物转入或转出贮存场所的活动。

3.6 物理性预处理

收集试点单位在收集、转运危险废物的过程中，对固态废物进行打包或捆装；贮存前，在具有对应防护条件的功能区域内，利用机械设备对固态废物进行压缩打包，将收集来的同类性质、不同来源的废矿物油就地进行油水分离、混合盛装等物理性预处理的活动。

3.7应急废物贮存区

针对辖区内突发环境事故及环境案件产生的应急固体废物和危险废物，收集试点单位按要求单独设置的贮存功能分区。

# 四、申领条件、流程与范围

## 4.1 准入条件

收集试点单位应符合相关规划要求，依法开展环境影响评价并取得排污许可证，依法编制突发环境事件应急预案和安全风险评估报告；应具备符合生态环境保护和安全生产相关标准要求，具有与所收运贮存危险废物相适应的设施、设备、包装和运输能力；危险废物包装容器的规格、材质及盛装应符合GB 12463的规定，运输车辆配备专用防渗漏装备及消防救援器材；具有环境科学与工程、化学等相关专业背景中级及以上专业技术职称的全职技术人员；具备与收集危险废物相适应的分析检测能力，不具备相关分析检测能力的，应依托具备相关能力单位开展分析检测工作；有防范危险废物污染环境的管理制度体系、污染防治措施等。

## 4.2 申请程序

危险废物收集试点单位数量实行总量控制，必须符合《佛山市“十四五” 危险废物收集贮存设施布局规划》。拟从事危险废物收集、贮存、转运活动的收集试点单位向市土壤和固体废物污染防治技术服务中心（简称“固废中心”）提交相关申请材料。经形式审查后，技术服务中心参照危险废物经营许可程序开展审查，核实其是否具备危险废物收集能力。符合条件的，经由市生态环境局出具同意其开展危险废物专业收集贮存转运活动的函，并颁发危险废物收集贮存转运备案证书。危险废物收集种类变更（含新增或调整）、新（改、扩）建原有危险废物贮存设施以及发生其他建设项目重大变动的，应按照新申请程序重新办理。收集试点单位名称、法定代表人和住所变更的，应在工商变更登记后及时提交相关材料。

## 4.3 收集范围

收集试点单位收集的区域范围和危险废物类别应符合市生态环境主管部门的要求，原则上不应跨市收集。不应收集医疗废物、废弃剧毒化学品、放射性固体废物、《国家危险废物名录》（以下简称“名录”）规定的HW49类中的900-047-49、900-042-49以外的反应性危险废物、超期贮存且无明确利用处置途径和有关行政管理部门认为不宜收集贮存的危险废物。

鼓励收集废铅蓄电池、废矿物油等社会源危险废物。其中废铅蓄电池结构应完整无破损，禁止收集已打孔或破损的废铅蓄电池。

同时，收集试点单位应配合做好应急服务，收集辖区内突发环境事故及环境案件产生的应急固体废物和危险废物。

# 五、选址与建设

## 5.1 选址要求

收集试点单位贮存设施选址应满足GB 18597、GB 50016等的规定，符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。

废铅酸蓄电池收集二级中转站选址应确保离河涌直线距离不少于50米。

## 5.2 建设要求

## 5.2.1分区建设要求

收集试点单位应遵守GB 18597的有关规定，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施类型及规模。

（1）贮存危险废物的仓库主体应为地面建筑物，相对独立，并具有合法产权；仓库为租赁来源的，租赁合同合法有效。厂区内设置的办公区、贮存区及装卸货、分拣、打包作业区等应具有明确边界标识。原则上作业区紧邻贮存区，且二者和办公区宜保持5米以上防护距离。

（2）危险废物宜设置装卸、分拣、打包等各作业专区，标识清晰，专区专用，除上述用途外不应用于临时贮存危险废物，不宜堆放杂物。

（3）按危险废物的种类、特性和贮存设施硬件条件设立不同的贮存功能区，包含易燃危险废物贮存区、易挥发性危险废物贮存区、废酸/废碱贮存区、应急废物贮存区和其他危险废物贮存区等。贮存功能分区应布局清晰，且留有合理的贮存作业通道。

（4）基本建设要求：易燃危险废物贮存区硬件设施建设应至少满足独立可隔火、防火、防雷和通风的要求，远离热源和火源；易挥发性危险废物贮存区应至少满足独立密封、挥发气体可有效收集处理的要求；废酸/废碱贮存区应至少满足具备足够容积的液体泄漏堵截应急设施的要求，且贮存分区和应急设施相对独立；名录中规定的900-047-49实验室危险废物应贮存在密封性强、具备有效收集挥发气体和防液体泄漏堵截设施的贮存空间，远离热源和火源。

（5）废酸贮存区宜设有酸雾收集系统，并引入废气治理设施；废碱贮存区贮存可能挥发氨气等污染物的，宜设有对应的废气收集和废气治理系统。

（6）应急废物贮存区贮存面积不应低于总贮存面积的20%。

（7）采用储罐贮存废矿物油的，罐体应设置在具有防渗、反腐性能的围堰内，围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。

（8）所有贮存功能区不应设置隐蔽性设施设备（如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等）。

（9）不同种类危险废物间应有明显间隔，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。严禁性质不相容的危险废物混合贮存。

（10）废铅酸蓄电池二级中转站宜设置包括但不限于登记区、分拣区、称重区、装卸区和贮存区，各区域应域标识清晰。所有区域应严格落实防扬散、防流失、防渗漏等环境污染防治措施。

## 5.2.2 防护措施要求

（1）贮存设施采取必要的防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

（2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等，均应根据危险废物性质采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

（3）同一贮存设施应采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构和材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。采用不同的防渗、防腐工艺应根据废物性质分别建设专用贮存设施或贮存分区。贮存设施地面与裙脚应按照GB 18597要求采取表面防渗措施。

## 5.2.3 消防与安全要求

（1）应根据贮存危险废物的形态和特性，参照GB 50016、GB 50160确定含贮存设施的厂房（仓库）的火灾危险性类别、耐火等级、仓库防火间距、安全疏散等要求；原则上，应满足GB 50016规定的丙二类及以上仓库对应建设要求。危险废物贮存设施应配备消防设施，并通过消防验收。租赁来源厂房原有使用功能改变的，应重新核实并确保消防设施设置达到防护要求。

（2）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施，配置烟雾报警、火灾报警、自动喷淋系统、紧急冲淋洗眼设备和导出静电的接地装置等。贮存易挥发有毒有害气体危险废物的，应配置相应毒性气体监控和报警装置。

（3）危险废物贮存设施应设置24h无盲区高清视频监控系统，连续监控厂区出入口、贮存主体出入口、贮存区域、装卸场地、称重设备、探测报警装置等区域点位，采取技术和管理措施防止无关人员进入贮存区域。监控画面清晰，监控视频记录保存时间不低于三个月。

（4）铅酸蓄电池二级中转站应设置静电释放等安全防护措施，合理配制干粉灭火装置，保持消防通道畅通。应设置视频监控系统，实时监控站点整体情况。

## 5.2.4 污染防治设施要求

（1）贮存可能产生渗滤液的危险废物功能区，应设置渗滤液的收集设施，渗滤液纳入危险废物管理。贮存区域地面清洁产生的清洗废水应采用容器收集并贮存，清洗废水纳入自产危险废物进行管理。

（2）贮存易产生粉尘、颗粒物、半挥发性或挥发性有机物、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的贮存设施，应设置气体收集装置和气体净化设施。气体净化设施排气筒高度应符合GB 16297要求。废气处理产生的废活性炭等吸附材料，应纳入自产危险废物进行管理。

（3）贮存区域用于吸附渗滤液后的废木屑粉、废吸油毡，清理油污后的废抹布、废手套，地面清洁后的其他沾染危险废物的废弃物等，应集中存放，并纳入自产危险废物进行管理。

（4）贮存废矿物油的储罐罐底因自然沉降产生的含油杂质宜定期清理，并集中存放，含油杂质纳入自产危险废物进行管理。

## 5.2.5 环境应急设施要求

（1）收集试点单位应参考HJ 169、GB 50483、Q/SH 0729等要求，设计建设导流沟、围堰、事故应急池等突发环境事件应急设施。

（2）贮存废酸废碱等液态危险废物的，应按GB 18597的规定建设液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者），防止危险废物外溢和流失。

（3）设有应急物资仓库，应急物资的品类和数量应达到应急预案的要求，如以下物资：防护服、防毒面具、安全帽、手套、围油栏、水鞋、手电筒、云梯、氧气瓶、担架、沙袋及医疗箱等。

# 六、收集与贮存

## 6.1 入厂接收

6.1.1 收集试点单位应结合拟接收危险废物来源、特性，明确危险废物的入厂接收标准，按照HJ/T 20要求对拟接收的废物进行采样，制定含分析测试指标、测试方法、测试频率及接收准入条件、拒收措施等相关的入厂接收制度。

6.1.2 应对入厂危险废物的类别、特性与识别标志的一致性及时进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应接收。不应接收未粘贴危险废物标签或标签没按规定填写的危险废物。

6.1.3应自建分析实验室，参考GB/T 261、GB 19521.1，至少配备闪点（液态或含有固体物质的半流动态危险废物）、燃烧速率（固态危险废物）等的检测能力。针对可能具有易燃性、易挥发性和反应性等的危险废物，每新增贮存量达到1吨/批次以上的情况，应至少对应检测一次，并做好检测台帐记录。针对可能具有挥发毒性的危险废物，需关注其毒性物质成分及含量。根据检测分析情况，优化危险废物入厂贮存与巡查管理。

6.1.4 禁止接收闪点低于60℃的危险废物。

## 6.2 收集

6.2.1 收集试点单位应根据危险废物产生单位工艺特征、排放周期、产废情况等因素合理制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

6.2.2 应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

6.2.3 收集和转运作业时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备与应急装备；人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具和口罩等。

6.2.4收集和转运作业应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道；收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

6.2.5 废铅蓄电池的收集、转运和贮存应按HJ 519执行，确保废铅蓄电池不破损、不变性。

6.2.6 在内部转运作业时，应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

6.2.7对列入“名录”的《危险废物豁免管理清单》且豁免环节及内容为“收集过程不按危险废物管理”的生活垃圾中的危险废物，包括废药品、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物、废矿物油及其包装物、废胶片及废像纸、废荧光灯管、废含汞温度计、废含汞血压计、废铅蓄电池、废镍镉电池和氧化汞电池以及电子类危险废物等，在收集过程（含运输）中实行豁免管理。

6.2.8收集贮存社会源铅蓄电池和废矿物油的，应及时做好电子台账，并在省固体废物申报平台录入危险废物相关信息。

## 6.3 物理性预处理

6.3.1收集试点单位根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素，对危险废物进行打包、捆装、压缩打包、油水分离及混合盛装的物理性预处理，应不改变废物的危险特性、理化性质和重量，不改变原危险废物的小类代码。原则上，不增加新的污染物和泄漏、渗滤风险。

6.3.2在对危险废物进行物理性预处理作业时，应根据危险废物特性、类型以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，做好人员防护措施，同时设置作业界限标志和警示牌；作业后应清理和恢复作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

6.3.3开展打包、压缩打包的物理性预处理区域，应设置粉尘、挥发气体的收集装置，收集废气引入废气处理系统进行有效处理。

6.3.4 对废矿物油进行油水分离、混合盛装的物理性预处理区域，应设置挥发有机气体的收集装置，并具备液体泄漏堵截和防火设施。收集废气引入废气处理系统进行有效处理。

6.3.5 利用抽吸装置直接从车载容器、储罐装/卸废矿物油的，应临近废矿物油贮存区设置单独的装卸货区或装卸货通道，并具备液体泄漏堵截和防火设施。

6.3.6将收集来的同类性质、不同来源的废矿物油，进行油水分离后进行混合盛装的，应及时做好危险废物入库台账登记，做到混合盛装后的危险废物来源清晰。

6.3.7禁止利用机械设备对含有液体或半流动态危险废物的包装桶或其他包装容器直接进行压缩打包。

6.3.8禁止对废酸、废碱、废乳化液等进行混合盛装。禁止对液态或半流动态危险废物进行过滤和沉淀分离去除杂质等物理性预处理。禁止通过外加其他化学药剂等形式，对贮存的液态或半流动态危险废物进行预处理。

6.3.9 禁止对废铅蓄电池进行人为破坏和拆解。在装卸过程中出现非主观故意导致废铅蓄电池破损、电解液渗漏的，及时使用二次包装物做好密封处理，并在管理台账中登记清晰，加快转移，杜绝因液体渗漏而引发环境污染及安全事故。

## 6.4 包装

6.4.1应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素核实并确定包装材质或二次包装形式。

- 固态危险废物应装入包装物或容器内贮存。液态危险废物应装入桶、罐、箱等容器内贮存。半固态危险废物应装入容器或具有防渗漏功能的包装袋内贮存。易产生粉尘、颗粒物、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性其他的危险废物应装入闭口容器或密封性良好的包装物内贮存。运输包装还应符合GB 12463的有关要求。

（2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应能有效隔断危险废物的迁移扩散途径，满足防渗、防漏、防腐和强度等要求，并符合GB 18597、GB 12463的有关规定。

（3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；贮存液态、半固态危险废物的容器内部应留有适当空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

（4）容器和包装物非取用状态应加盖、封口，保持密闭。

（5）采用储罐贮存废矿物油的，应保留足够的膨胀余量（预留容积应不少于总容积的5%）。罐体顶部应设置呼吸阀，同时设置液位计实时监测罐体内部的液位高度。储罐呼吸、加油作业、卸油转移时产生的挥发废气应有效收集并处理。

（6）全封闭式集装箱作为批量危险废物的再包装容器，仅可用于各类危险废物的运输和转移，其设计、制造和技术要求应符合GB/T 1413和GB/T 5338的规定，且不得使用10年以上的集装箱盛装危险废物。

6.4.2容器和包装物外表面应保持清洁。如需清洗，清洗废水应按照危险废物处理。沾有危险废物的容器与包装物如不能再次使用，应按照危险废物进行管理。

## 6.5 贮存

6.5.1 贮存危险废物的堆垛高度不应超过隔墙高度。各类危险废物堆垛之间留出必要的巡查通道，堆垛间距不应小于0.5m；堆垛危险废物的数量和体积较大的，还应沿墙壁留出可巡查通道，堆垛距墙宽度不小于0.3m，距顶高度不小于0.5m。有货架的，液体废物贮存不应超过两层，固态、半固态废物贮存不应超过三层，且单层层高不超过1.2m；无货架的，液体废物贮存不应超过一层，固态、半固态废物贮存不应超过两层，且单层层高不超过1.2m。吨桶堆叠贮存危废不超过2层。

6.5.2 危险废物贮存期限和贮存量应严格执行GB 18597相关污染防治要求。

（1）收集的实验室危险废物，在收到之日起3个月内委托利用处置。

（2）社会源废铅蓄电池和废矿物油贮存期不超过3个月。

（3）其他危险废物最长贮存期限不应超过6个月。

（4）确需延长期限的，应提前半个月报属地生态环境主管部门批准，同时不得再接收同类危险废物，直至该类危险废物已转移出库完毕，且实验室危险废物、社会源废铅蓄电池和废矿物油延长期限不应超过3个月,其他危险废物延长期限不应超过6个月。个别特殊种类的危险废物，确实存在转移困难的，应及时报属地生态环境主管部门备案。

（5）应急类危险废物，在应急案件办理完结后，应报属地生态环境部门批准并尽快转移。

（6）二级中转站收集的废铅酸蓄电池贮存时间不应超过24h。若因不可抗力等其他客观因素需临时贮存超出24h的，应配置智能贮存仓储系统，实时监控贮存状态。

6.5.3 废弃危险化学品贮存应满足GB 15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。

# 七、运输和转移

## 7.1 运输

7.1.1 收集试点单位应按照其许可证的经营范围组织实施，委托的承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。按照距离最短、生态环境影响最小原则，合理规划运输路线。

7.1.2 运输车辆应安装北斗定位系统，实施掌握运输车辆的行驶轨迹动态信息，并与规划运输路线和计划用时进行比对，避免运输途中出现中转、装卸和进入限制通行区域的情况，防范危险废物丢失、包装破损、泄露或者发生突发环境事件。运输车辆的行驶轨迹动态信息存档备查。

7.1.3 应制定与危险废物特性、规模相适应的运输过程突发环境事件防范措施和应急预案。

7.1.4 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

## 7.2 转移

7.2.1 应严格按照《危险废物转移管理办法》，执行危险废物转移联单制度。通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，如实填写是否接受的意见，以及集中收集和接受量等信息。

7.2.2 核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等信息。实际转移危险废物的种类、重量或者数量、时间等信息与转移联单记载不符的，不应运输或者接受。

7.2.3 针对同一产废单位，每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车次为多个产废单位转移危险废物的，每个单位应对分别填写、运行危险废物转移联单。

7.2.4 收集试点单位之间发生危险废物转移的，应根据转移的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等信息如实填写运行危险废物转移联单，且转入转出的双方均应做好出入库管理台账，转入方及时做好识别标签，确保所转危险废物溯源清晰。

7.2.5 应及时对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日五个工作日内通过信息系统确认接受。

7.2.6 应与下游危险废物利用处置单位签订协议，及时将收集的危险废物委托转移给有资质的单位利用处置，不得将处置费用直接交付运输单位或个人并委托其全权处置。

7.2.7 收集的危险废物（含应急废物）宜优先委托给市内有资质的单位利用处置，实现本市危险废物闭环管理。

## 7.3 识别标志

7.3.1收集、贮存和转移危险废物经营活动中，应对危险废物、危险废物贮存设施和运输工具设置规范的具有足够警示性的识别标志，以提醒相关人员在从事收集、贮存、转移、运输危险废物时注意防止危险废物危害生态环境和人体健康。

7.3.2 危险废物标签、贮存分区标志、贮存设施标志的内容、填写和设置要求应按照HJ 1276规定的要求执行。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

7.3.3 危险废物容器和包装物应在醒目位置标注危险废物标签，标签应标明废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注等信息。

7.3.4 相同种类不同来源的废矿物油进行混合盛装或罐装的，应在混合盛装或罐装容器的外表面设置危险废物标签。危险废物标签上“产生/收集单位名称、联系人和联系方式”应填写收集单位的信息，“产生日期”应填写收集危险废物第一次开始盛装时的日期，“废物重量”应填写完成混合收集后容器内危险废物的重量（kg或t）。

7.3.5 相同种类不同来源的危险废物进行重新打包捆装的，应在打包捆装包装物的外表面设置危险废物标签。标签上“产生/收集单位名称、联系人和联系方式”应填写收集单位的信息，“产生日期”应填写危险废物打包捆装时的日期，“废物重量”应填写打包捆装后危险废物的重量（kg或t）。

7.3.6 危险废物标签上载明的内容应与入库台账数据相对应，混合盛装、打包捆装危险废物的，危险废物收集来源、数量等内容应在台账上记录清晰。

7.3.7 危险废物转移运输时，还应按照GB 13392和GB 190等要求同时设置危险货物运输相关标志。

7.3.8 在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。

7.3.9 危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化而调整。

7.3.10 应在危险废物贮存设施附件和入口位置设置相应的危险废物贮存设施标志，标志上宜按照HJ 1276规定的要求设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。

7.3.11 应定期组织检查危险废物识别标志是否填写完整、有无脱落、破损和脏污等影响信息识别的情形。

# 八、运行管理

## 8.1 管理计划

8.1.1应按照HJ 1259的有关要求，按年度制定危险废物管理计划，并于每年3月31日前通过省危险废物信息管理系统在线提交完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，应当及时变更。

8.1.2 危险废物管理计划制定内容应包括单位基本信息、贮存设施信息、危险废物收集情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物转移情况信息，以及社会源危险废物的收集贮存转移情况和新产生危险废物的贮存转移情况信息。

8.1.3 应建立健全日常管理制度，建立对运输工具、贮存设施、应急设备等进行定期检查、维护、检测的运行管理制度，实现“专人、专库、专账”管理。

8.1.4 贮存设施清洗废水，贮存区域用于吸附渗滤液后的废木屑粉、废吸油毡，清理油污后的废抹布、废手套，地面清洁后的其他沾染危险废物的废弃物，储罐定期清理产生的罐底含油杂质，废气处理产生的废活性炭等吸附材料，应作为自产危险废物列入管理计划，提出减少其产生量的合理措施。

8.1.5 废铅蓄电池和废矿物油社会源危险废物应列入管理计划，提出增加其收集量的合理措施。

## 8.2 管理台账

8.2.1 应建立危险废物管理台账，如实记录危险废物收集、物理性预处理、入库、出库转移、出库委外处置等环节的具体信息，落实各环节危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

8.2.2 危险废物管理台账应按照HJ 1259规定的要求，包括但不限于入/出库批次编码、入/出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入/出库总量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、经办人、去向等。

8.2.3 混合盛装、打包捆装物理性预处理相同种类不同来源危险废物进行入/出库的，应如实做好管理台账，确保危险废物收集来源、重量、数量等内容准确溯源。

8.2.4 贮存设施清洗、贮存区域清洁、储罐定期清理、废气处理产生的新增危险废物，收集的铅蓄电池、废矿物油社会源危险废物，应按HJ 1259要求分别单独做好入/出库台账。

8.2.5 危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。应及时将纸质台账录入电子管理台账，对危险废物收集转运和贮存过程进行信息化管理。可通过国家危险废物信息管理系统等方式记录电子管理台账，鼓励自建危险废物信息管理系统、第三方信息管理平台等方式记录台账，实现集成式信息化管理。

8.2.6 危险废物管理台账保存时间原则上应存档5年以上。

## 8.3 申报与信息公开

8.3.1 危险废物收集、贮存、转移过程的日常台账、管理计划、库存情况等信息，必须在行政主管部门指定的危险废物管理信息平台进行申报。

8.3.2 收集、贮存社会源危险废物及突发事故产生的次生危险废物的种类、性质、数量、转移去向等，应登录危险废物管理信息平台如实进行申报登记。

8.3.3 属地环境保护部门应加强预警信息监控，发现异常数据的，及时通知收集试点单位，确保平台申报数据真实、有效。

8.3.4 应建立固体废物污染环境防治信息公开机制，通过企业网站或厂区显眼位置设置危险废物信息公开栏。每季度向社会公开企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、收集危险废物名称、危险废物代码、环评批文、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。如实公开其经营的固体废物种类、数量、流向、贮存、处置情况及固体废物污染防治设施的建设和运行情况等信息。

## 8.4 人员培训

8.4.1应建立规范的管理和技术人员培训制度，明确各岗位职责，指定培训计划，主要负责人、相关主管人员和其他直接责任人应熟练掌握危险废物管理岗位职责、操作流程等要求。培训内容包括危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

8.4.2相关人员应积极参加各级生态环境部门组织的固体废物法律法规和管理培训，或自行组织员工开展固体废物管理培训。各类培训每季度不少于一次。

## 8.5 信息化管理

8.5.1应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。鼓励使用二维码标签打印功能的一体化智能电子磅秤。

8.5.2全面使用佛山市无废城市服务管理平台（以下简称市平台），按照市管理平台要求与本市产废单位在线签订危险废物利用处置合同，生成合同二维码，同时充分利用转移联单、出入库标签，实现危险废物“合同-联单-标签”的三级溯源管理。

8.5.3鼓励固体废物经营单位自建网上交易平台和开展第三方支付试点，探索建立危险废物资金流、物流和信息流“三流合一”。鼓励建立基于危险废物出入库记录和管理台账的信息化等功能管理系统，集成视频监控、有毒有害气体、可燃气体等在线监控数据，同时应主动做好与省、市系统实时、准确、完整对接。

8.5.4及时跟进市系统规范化评估情况，及时通过市系统提交相关整改材料。鼓励通过市系统开展规范化开展自行评估工作。

8.5.5鼓励采取信息化手段，在产生社会源废铅蓄电池和废矿物油的终端门店投放智能收集贮存设备，建立智能化回收网络体系。

8.5.6 废铅酸蓄电池二级收集二级中转站应至少设置1个智能贮存仓，智能贮存仓同时具备消防安全、泄漏应急、实时监控和智能控制等系统功能。

## 8.6 技术延伸服务

8.6.1 对服务覆盖的小微产废单位，危险废物年产生量在1吨（含）以下的，应每年提供上门技术服务至少一次；危险废物年产生量在1吨以上10吨以下的，应每半年上门技术服务至少一次。不得对收集服务附加不合理条件。

8.6.2 鼓励向产废单位提供危险废物规范化管理等第三方运维服务，协助产废单位按要求设置危险废物贮存场所；协助产废单位生成并领取电子标签、建立电子管理台账；协助产废单位按要求开展申报登记工作；协助产废单位完成危废规范化档案管理工作；为产废单位内部危险废物分类、收集、暂存、预处理、申报、建章立制及落实等提供延伸服务。

8.6.3 收集试点单位有义务拒绝服务不按要求设置危险废物贮存场所或不按要求开展申报登记工作的产废企业，并书面告知属地生态环境主管部门。

# 九、应急管理

## 9.1 日常应急管理

9.1.1 应参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，编制突发环境事件应急预案，并报属地生态环境主管部门备案。收集试点单位内部及外部环境发生改变时，应及时对应急预案进行了修订。

9.1.2 贮存设施应具有应急照明系统，并配备与其环境事故风险相适应的应急管理制度，有明确的管理机构及负责人，有应急预案中要求配置的应急装备及物资。事故应急池及其管网不得堵塞且设置清晰的标识标志。

9.1.3 应按照已编制的突发环境事件应急预案定期开展必要的应急演练，每季度应至少开展一次。应建立针对管理人员和从事危险废物收集、贮存、转运等工作人员的应急培训档案，包含培训材料、详细的演练计划、演练图片、文字或视频记录等；参加演练人员熟练应急防范措施及演练后的总结材料等。

9.1.4 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

## 9.2 应急服务管理

9.2.1 收集试点单位不应随意调整应急废物贮存区的面积和贮存量。确需调整的，应提前十个工作日向属地生态环境管理部门申请并同意后方可调整。

9.2.2 无应急服务时，应急废物贮存区应保持空置状态，不宜堆放其他杂物或临时暂存其他危险废物。贮存应急废物时，应急废物贮存区的安全防护措施宜与临时贮存的应急废物性质相匹配。当应急废物具有易燃性、易挥发性或液态废物性质时，应对应选择具有相应防护条件的功能专区进行贮存；同时，应急废物贮存区占据该专区面积，可同等置换贮存其他危险废物。

9.2.3 在佛山辖区内出现危险废物突发环境事件时，事件发生地政府管理部门根据就近原则和企业应急废物贮存区状态确定应急废物收集服务主体。

9.2.4 应急危险废物的贮存时间按本文件6.5.3的要求执行。

9.2.5 应急危险废物转移之后，应及时对应急废物贮存区进行清洁整理。确保贮存区内无废物、渗滤液残留，保障下一批应急废物进场能安全衔接。

# 十、污染控制要求

## 10.1 环境管理

10.1.1 应建立健全危险废物污染环境防治管理制度，明确单位主要负责人、相关主管人员和其他直接责任人的责任，将“污染防治责任制度”相关内容张贴于实验室办公区域显眼位置。

10.1.2 应定期检查危险废物包装容器、导流槽、地面防渗、应急池等贮存硬件设施，做好其检查与维护记录。发现有破损、腐蚀、凸起、缺陷、凹痕和泄漏的容器，应及时转移到独立的二次包装桶里或泄漏应急桶中。

10.1.3贮存区墙面裙脚、地面、围堰等出现裂缝和破损的，应及时修补，确保表面无裂缝。

10.1.4贮存区内出现危险废物或渗滤液残留的，应及时清洁整理，确保贮存区域内墙面裙脚、地面表面干净整洁。

10.1.5 作业设备及车辆等离开贮存设施时应进行清理作业，清理的废物或清洗废水应收集处理。

10.1.6 应建立通风装置、集气及气体净化装置、有毒有害气体、可燃气体、热成像探测报警装置等环境污染控制和安全有关设施。并建立相关设施运维管理台账，记录相关设施名称、关键参数、运行时间、维护保养记录、耗材更换记录和时间、达标情况等必要信息。

10.1.7 应依据属地生态环境主管部门要求，建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

10.1.8 应将危险废物贮存设施设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等资料整理归档。

10.1.9 废矿物油储罐需进行储罐内部维修检修清理的，应严格实行有限空间作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

## 10.2 污染物达标排放

10.2.1 贮存设施产生的废气（包括无组织废气）的排放应符合GB 16297规定的要求，挥发性有机污染物的无组织排放应符合GB 37822规定的要求。

10.2.2 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554规定的要求。

10.2.3 贮存场所内的泄漏液、清洗液、浸出液应妥善收集，并按照危险废物处置。

10.2.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

10.2.5 贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348规定的要求。

## 10.3 环境监测

10.3.1 应制定自行环境监测方案，对污染物排放状况和环境质量开展自行监测，保存原始监测记录，将监测数据报生态环境主管部门并向社会公布监测结果。

10.3.2 污染物排放自行监测项目、监测方法、监测指标应符合HJ 819、HJ 1250的要求。易挥发性危险废物贮存区、废酸贮存区、物理性预处理区的废气收集处理设施排放口应对非甲烷总烃、VOCs、硫酸雾、氯化氢、颗粒物等指标进行监测，最低监测频次为半年；厂界应设置无组织排放监测点位，对非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度等指标进行监测，最低监测频次为半年。

# 十一、适时修订

本办法如有与上级制度冲突内容,以上级为准。其他文件与本文件不一致时,以本文件为准。

# 参 考 文 献

[1]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令 2020年第43号）

[2]《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令 2004年 第408号）

[3]《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）

[4]《危险废物经营单位编制应急预案指南》（国家环境保护总局公告 2007年第48号）

[5]《广东省固体废物污泥环境防治条例》

[6]《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函〔2022〕66号）

[7]《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号）

[8]《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第88号）

[8] GB 50160  石油化工企业设计防火规范

[9] GB 50483  化工建设项目环境保护设计规范

[10] GB/T 261   闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

[11] GB 19521.1 易燃固体危险货物危险特性检验安全规范

[12] HJ 169   建设项目环境风险评价技术导则

[13] Q/SH 0729  石化企业水体环境风险防控技术要求